Тестораскатка лапшерезка

механическая ручная

FLY & HO

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выражаем благодарность за приобретение оборудования

торговой марки FoodAtlas!

Компания Агроресурс производит под собственными торговыми марками FoodAtlas и AR более 2000 наименований профессионального оборудования,  в том числе для общественного питания и домашнего хозяйства тестораскаточные машины, лапшерезки,  тестомесы, миксеры, блендеры, фритюрницы, грили контактные, вафельницы Корн Дог, аппараты для сахарной ваты и попкорна, проточные водонагреватели, грили для шаурмы, фризеры для мягкого мороженного, жарочные поверхности, мармиты, линии раздачи, тепловые витрины, сокоохладители, мангалы электрические, тостеры для хлеба и булочек  и многое другое.

Все оборудование имеет необходимую разрешительную документацию для использования в России и странах Таможенного союза, многое оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями Европейского Союза (сертификат CE).

Подробную техническую информацию о оборудовании наши клиенты могут получить на сайте agrozavod.ru  и в службе технической поддержки по телефону 8(800)5555905.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия непринципиальные изменения и усовершенствования без отражения их в настоящем руководстве (РЭ).

Внимание:

- Не допускайте детей и людей с ограниченными физическими возможностями к работающему аппарату, чтобы избежать травм от движущихся частей.

- Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги, запрещено размещать оборудование в агрессивной атмосфере.

- Не допускайте тряски оборудования, не храните оборудование в перевернутом виде.

- Не прикасайтесь к ножу и раскатывающему валу во избежание повреждений. Не допускайте детей к управлению машиной.

- Регулируйте толщину раскатки от большего показателя к меньшему, несоблюдение этого правила приведет к повреждению машины.

- Строго запрещено попадание металлических или иных твердых изделий, а также упаковочного материала в машину. Несоблюдение этого правила приведет к повреждению машины

- Строго запрещено мыть машину водой, чтобы избежать коррозии частей оборудования.

- Краткое введение

Тестораскаточные машины широко применяются в производстве мучных изделий в пищевой промышленности и домашнем хозяйстве для раскатки слоеного, дрожжевого и крутого теста и нарезки макаронных изделий, лапши, клецок. Простота конструкции и легкость в эксплуатации обеспечивают широкое применение в домашних хозяйствах, ресторанах, столовых, предприятиях, кондитерских, кулинариях, фабриках-кухнях и других предприятий специализирующихся на выпуске мучных изделий.

Назначение: раскатка теста для лапши, пельменей, мантов, хинкали, чебуреков, пирожков, клецок, нарезка лапши.

- Основные характеристики

| Модель | Ширина валка | Габариты | Вес нетто |
| --- | --- | --- | --- |
| HO 180 | 180 мм | 244х195х150мм | 2,70 кг |
| FLY3150 | 150 мм | 215х215х150мм | 3,15 кг |
| FLF2150 | 150 мм | 240х200х160мм | 2,70 кг |

- Подготовка к работе.

- Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию.

- Установите аппарат на ровной и жесткой поверхности, обеспечив устойчивость. Закрепите машину на столе при помощи прилагаемой струбцины и вставьте ручку в отверстие на валу.

- Перед введением в эксплуатацию проведите чистку машины сухой тряпкой для удаления грязи. Проверьте, нет ли посторонних предметов и загрязнения в приемнике.

- Для очистки вала и ножа используйте кусок теста. Пропустите тесто через вал и нож несколько раз. Затем выбросьте отработанное тесто.

- Своевременно очищайте оборудование.

4. Рекомендации по эксплуатации

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА

- Базовый рецепт на человека – приблизительно 125 гр пшеничной муки и 1 яйцо. Рекомендация: не стоит использовать яйца сразу из холодильника, используйте яйца комнатной температуры! Для приготовления лапши на 4 человека потребуется приблизительно 500 гр пшеничной муки и 4 яйца. Вместо яиц можно использовать воду. 1 яйцо = приблизительно 80 мл воды.

- Не добавляйте соль! Засыпьте муку в миску и разбейте яйца в середину муки. Смешивайте яйца вилкой до тех пор, пока они полностью не перемешаются с мукой. Обомните тесто руками, пока оно полностью не станет однородным. Если смесь слишком сухая, добавьте немного воды; если слишком жидкая или мягкая, добавьте немого муки. При хорошей консистенции тесто не должно прилипать к вашим рукам. Достаньте тесто из миски и положите на стол, слегка присыпанный мукой. Если необходимо, разрежьте на мелкие куски при помощи ножа.

РАСКАТКА ТЕСТА И НАРЕЗКА ЛАПШИ

1.  Тестораскатка оснащена регулятором зазора валков. Установите регулятор в положение 6, отжав его и повернув таким образом, чтобы два гладких вала оказались полностью разведены. Протяните тестовую заготовку, повернув ручку машины. Повторите эту процедуру 5-6 раз, добавляя теста или муки на середину, если нужно.

2.  Когда тесто примет нужную форму, пропустите его один раз через ролики с регулятором в положении 5, затем с регулятором в положении 4, продолжая до тех пор, пока тесто не достигнет необходимой толщины. При помощи ножа разрежьте пласт теста поперек на куски примерно 25 см длиной. Вставьте ручку в отверстие для вращения роликов нарезки, медленно ее поверните и пропустите через них тесто для получения необходимого вида пасты.

Примечание 1: Если ролик нарезки не режет, значит, тесто слишком мягкое. В этом случае необходимо добавить муку в тесто и после этого пропустить тесто через раскатывающие ролики.

Примечание 2: Если тесто слишком сухое, и ролики не могут его «захватить», добавьте в тесто заготовку немного воды и снова пропустите через раскатывающие ролики.

3. Не допускайте попадания твердых предметов в разъем валиков.

4. Регулируйте разъем валиков так, чтобы пласты теста раскатывались по мере утончения. Толщина на входе в 3-5 раз больше, чем на выходе.

5. Не прикасайтесь руками к валикам во время работы оборудования.

6. Храните в недоступном для детей месте.

7.  Никогда не пытайтесь подать на вал нож, ткань, химические жидкости и т.д.

8. После использования удалите остатки лапши, оставшейся на ноже и скребке.

9. Чтобы машина не покрылась ржавчиной, не мойте ее водой.

10. Для чистки поверхности используйте сухую и мягкую тряпку; для чистки вала – щетку или бумажное полотенце; для чистки ножа – деревянную лопатку.

11. После использования храните машину в сухом месте, смажьте вал небольшим количеством растительного масла..

12. Если Вы не планируете в скором времени после очистки использовать аппарат, пожалуйста, храните аппарат в хорошо проветриваемом помещении при отсутствии коррозийных газов.

13. При транспортировке необходимо обеспечить безопасность машины и ее устойчивость от возможных вибраций.

5. Уборка и обслуживание:

- В процессе эксплуатации чаще очищайте скребки под раскаточными роликами, используя бумажное полотенце.

- Никогда не мойте машину водой или в посудомоечной машине!

- Очищайте поверхность машины мягкой сухой тряпкой; очищайте валы щеткой или деревянной палочкой.

- В случае необходимости или при скрипе роликов вы можете провести их смазку растительным маслом.

- Не вставляйте ножи или ткань между роликами!

- После использования рекомендуется хранить машину и аксессуары в коробке.

- Не разбирайте и не переоборудуйте аппарат.

- Конструкция и список запасных частей (машина с двумя ножами)

| Нож для нарезки широкой лапши 02. Нож для нарезки узкой лапши 03. Скребок ножа 04. Вал эксцентрик 05. Прижимной вал 06. Ведущий вал 07. Скребок вала 08. Панель крепления | 09. Блок регулировки 10. Крышка блока регулировки 11. Шестерня вала 12. Шестерня ножа 13. Фиксатор 14. Струбцина для крепления к столу 15. Ручка |
| --- | --- |

# Text boxes

Вольтметр

Предохранитель

Регулятор скорости