Тестомесы серии HWH

Техническая спецификация

| Модель | Емкость | Время | Об/мин | Напряжение | Мощность | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWH-15 | 15 кг | 5-10 мин | 50 | 220 В, 50 Гц | 1,1 кВт | 80 кг |
| HWH-25 | 25 кг |  | 40 |  | 2,2 кВт | 115 кг |
| HWH-30 | 30 кг |  |  |  |  | 125 кг |

Перед использованием убедитесь, что подвижные части не заклинило, добавьте смазку в подвижные части, извлеките все посторонние предметы из ванны.

Убедитесь, что прибор подключён к правильному источнику питания, у которого есть заземление.

Тест: включите прибор и проверьте, сто бы вращение происходило в указанном направлении, если нет, перебросьте контакты.

Вставьте вилку в розетку, и включите аппарат. Когда машина работает, загрузите муку, воду и дрожжи в ванну и месите. После того как замешивание закончено отодвиньте фиксирующую защёлку, выдерните вилку из розетки, переверните ванну на 90 градусов и извлеките тесто.

ВНИМАНИЕ не суйте руки в ванну во время работы!

Каждый раз после использования чистите аппарат и накрывайте ванну крышкой. Не забывайте смазывать подвижные части, что бы машина служила долго.

ВАЖНО

Если вольтаж больше 230 В или меньше 210 В используйте трансформатор или стабилизирующее устройство. Машина так же должна быть заземлена.