Витрина для пиццы

тепловая

Благодарим вас за приобретение нашего оборудования.

В настоящем руководстве представлена вся необходимая информация для наиболее эффективной эксплуатации прибора, сокращения непредвиденных потерь и рисков получения ущерба. Приступайте к работе с прибором только после прочтения руководства. Сохраните руководство для последующего использования.

Предупреждение Оборудование должно соответствовать описанию в руководстве. Производитель не несет ответственности за сбои в работе вследствие пренебрежения инструкциями руководства.

1. Предварительно заземлите прибор!

2. Строго запрещается распылять на прибор воду из пульверизатора!

Мы улучшили дизайн оборудования, оснастив его тремя регулирующимися ярусами за стеклом; опционально прибор оснащен равномерно распределяющим температуру термостатом с дисплеем и устройством по поддержанию влажности продукта.

ⅠПодключение

Температура и влажность

Ⅱ Тенические параметры

| Наименование | Напряжение (В) | Частота | Мощность (кВт) | Габариты (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW-815 | 220-240 | 50-60 | 0.65 | 490*490*810 |

III Установка и эксплуатация

1. Предварительно заземлите прибор!
2. Напряжение сети должно соответствовать номинальному напряжению прибора, указанному на паспортной табличке;
3. Каждый раз перед использованием, когда прибор еще не подключен к сети, заливайте в емкость для воды 0.6л воды;
4. Включите прибор, после чего загорится индикатор работы. Установите температуру хранения продукта, повернув термопереключатель. Температура поднимется и будет сохраняться на постоянном уровне;
5. Освещение существенно упрощает процесс работы и улучшает внешний вид изделий; включите верхнее освещение для увеличения эффекта выставляемых изделий;
6. После использования отключите прибор от сети во избежание несчастных случаев.

7. При возникновении неполадок обратитесь за помощью к специалисту и не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. После устранения неисправностей можно возобновить работу с устройством.
8. Запрещается пользоваться устройством лицам с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также необученным лицам, включая детей. 
Строго запрещено распылять на прибор воду из пульверизатора.

IV. Транспортировка и хранение

Во время транспортировки необходимо предотвратить вибрацию, удары, переворачивание прибора дном вверх и сдавливание. Запрещается хранить прибор в разъедающей среде.

V. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очистите прибор изнутри  неразъедающим чистящим средством.
2.Запрещается красить прибор, так как краска может повредить жидкую изоляцию прибора

Ⅵ Электросхема

D1-Индикатор мощности       R-ТЭН      D2、D3-Индикатор освещения

D4、D5-Верхнее освещение    WK-Терморегулятор K1-Переключатель освещения

K2-Переключатель верхнего освещения

# Text boxes

S1

L

N

E

HL1

HL2

EH

HL3

HL5

HL4

K1

K2