ПАСПОРТ

ТОСТЕР

Модель: AT-MHQ-240  			 Модель: AT-MHQ-360

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение…………………………………………………………………………..3

II. Особенности конфигурации…………………………………………………….3

III. Технические параметры………………………………………………………..3

IV. Инструкция по эксплуатации…………………………………………………..3

V. Уход и техническое обслуживание……………………………………………...3

VI. Примечания……………………………………………………………………..4

VII. Диагностирование типичных неисправностей………………………………4

I. Введение

Корпус тостера сделан из высококачественной нержавеющей стали. Электрические элементы гарантируют экономное использование электроэнергии и безопасность.

II. Особенности конфигурации

- Корпус, целиком изготовленный из нержавеющей стали, легко моется, гигиеничен, красив и практичен.

- Регулируемая высота решётки. Высокоэффективный верхний нагревательный элемент для образования на выпекаемых изделиях румяной корочки.

- Высокоэффективная разветвлённая система электрических кварцевые нагревательных трубок обеспечивает равномерное нагревание, безопасна и надёжна.

- Встроенные световые индикаторы электропитания и состояния позволяют контролировать процесс работы нагревательных элементов.

- Выдвижная решётка для жарки из нержавеющей стали позволяет регулировать высоту расположения изделий в тостере и контролировать степень готовности изделий.

- Выдвижной поддон для сбора жира из нержавеющей стали легко очищается, удобен и практичен.

III. Технические параметры

| Модель | Напряжение, (В/Гц) | Мощность, (кВт) | Габаритные размеры, (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-MHQ-240 | 220/50 | 2,4 | 490*250*280 |
| AT-MHQ-360 | 220/50 | 3,6 | 490*250*380 |

IV. Инструкция по эксплуатации:

Перед использованием устройства убедитесь, что генерируемое источником питания напряжение соответствует указанному в табличке технических данных, а силовой выключатель и предохранители соответствуют указанной мощности устройства. Корпус должен быть надлежащим образом заземлён в целях обеспечения безопасности. Вблизи устройства запрещается размещать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы и материалы. Устройством следует пользоваться в хорошо вентилируемых помещениях.

Пошаговая инструкция:

- Убедитесь, что силовые кабеля подключены правильно.

- Высота решётки над нагревательным элементом может регулироваться в зависимости от необходимых условий выпекания кулинарных изделий. Для образования на изделиях румяной корочки и для идеального запекания изделий в сухарях или тёртом сыре используйте высокоэффективный верхний нагревательный элемент

- По достижении кулинарным изделием готовности потяните на себя ручку духового шкафа и достаньте изделие. Следует отметить, что при этом не надо прилагать значительных усилий, в противном случае возможно смещение решётки, что может привести к травмам.

- Окончив работу, отключите питание в целях безопасности.

V. Уход и техническое обслуживание

После каждого использования протирайте поверхности влажной тканью, при необходимости используйте для очистки неагрессивное моющее средство. Поддон для сбора жира и решётку для жарки можно вынимать для более тщательной очистки. Строжайше запрещено мыть устройство в воде. Если тостер не будет использоваться в течение длительного времени, его следует очистить и хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. При транспортировке и временном хранении обеспечьте непромокаемое покрытие.

VI. Примечания:

Во избежание ожогов не подпускайте к включённому тостеру детей и посторонних лиц; по окончании работы отключите питание устройства для предотвращения возможных несчастных случаев. Любые действия по уходу за тостером и его обслуживанию должны осуществляться после отключения электропитания. При возникновении неполадок в работе устройства не разбирайте его самостоятельно; ремонт данного устройства должен осуществляться квалифицированным специалистом.

Предупреждение:

- Запрещается мыть устройство водой! Это может привести к поражению электрическим током.

- Работать с тостером следует сухими руками! Следует касаться только заизолированных частей устройства.

- Высокая температура может стать причиной ожогов! Не касайтесь незащищённой рукой нагревательных трубок, решётки и корпуса тостера.

- Окончив работу, отключите питание!

- Запрещается пользоваться устройством со старым и ветхим силовым кабелем! Замените обветшавший кабель на новый с аналогичными параметрами или обратитесь к квалифицированному специалисту.

- Для безопасного пользования устанавливайте тостер на надёжной поверхности.

VII. Диагностирование типичных неисправностей:

| № | Неисправность | Возможные причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | нагревательные трубки нижнего или верхнего электрического элемента не работают. | - Нагревательная трубка вышла из строя. - Внутренние электрические цепи обесточены. | - Заменить неисправную нагревательную трубку. - Проверить внутренние электрические цепи, восстановить нарушенные контакты. |

Информация об указанной выше неисправности приведена исключительно в справочных целях. При возникновении неисправностей следует прекратить пользоваться устройством и обратиться по поводу ремонта к квалифицированному специалисту.