1. Назначение

Тележка предназначена для механизации загрузки-разгрузки пищеварочных котлов производства ОАО "Завод "ПРОММАШ" или аналогичных по размерам.

Подъем и опускание каретки осуществляется вручную за счет передачи винт-гайка, приводимой в действие через редуктор.

Для загрузки котлов продуктами при помощи тележки дополнительно используется кассета, в которую устанавливаются перфорированные гастроемкости или перфорированный вкладыш.

Тележка комплектуется съемным поддоном для сбора стекающего из перфорированных емкостей бульона.

Механизм подъема каретки исключает самопроизвольное перемещение груза при остановке каретки в любом положении.

Тележка установлена на колеса, два из которых поворотные и оснащены тормозом, блокирующим колеса.

Климатическое исполнение тележки УХЛ4 для изделий категории 3.1 по ГОСТ 15150-69 для использования при температуре окружающей среды от -10(C до +40(C.

2. Параметры тележки.

| Номинальная грузоподъемность, кг | 60 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина | 1150 |
| ширина | 606 |
| высота с опущенной кареткой | 1160 |
| высота с поднятой кареткой | 1760 |
| Высота рамы подкатной части , мм | 95 |
| Расстояние от пола до низа поднятой кассеты, мм, не менее | 1020 |

Примечание: максимальная грузоподъемность 100 кг, при этом усилие на приводной рукоятке превышает допустимую норму

3. Комплект поставки:

- тележка ТП-100	1 шт;

- поддон	1 шт;

- руководство по эксплуатации	1шт.

Примечание: кассета, перфорированные гастроемкости или перфорированный вкладыш в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Тележка подъемная ТП-100 для загрузки кассет в котлы

| 1 – рама | 4 – поддон |
| --- | --- |
| 2 – каретка | 5 - кассета |
| 3 – редуктор |  |

4. Порядок работы с тележкой.

Загрузка котла:

- Повесить на крюки каретки тележки кассету с загруженными гастроемкостями или вкладышем.

- Поднять каретку в верхнее положение.

- Поднять крышку котла.

- Подкатить тележку к котлу, так чтобы кассета разместилась над емкостью котла.

- Опустить кассету на дно емкости котла.

- Опустить каретку тележки до выхода из зацепления с кассетой крюков каретки.

- Перемещением тележки вывести крюки каретки из-под перемычек кассеты.

- Поднять каретку, откатить тележку от котла.

Разгрузка котла:

- Поднять крышку котла.

- Подкатить тележку к котлу, так чтобы крюки каретки разместились над кассетой в емкости котла.

- Опустить каретку. Крюки каретки должны опуститься ниже перемычек кассеты.

- Перемещением тележки подвести крюки каретки под перемычки кассеты.

- Поднять каретку. При подъеме кассета обязательно должна быть подвешена на всех крюках.

- Откатить тележку от котла.

5. Обслуживание тележки.

- После окончания работы провести санитарную обработку: протереть панели, поддон, видимые детали рамы и каретки тележки.

- Иную санитарную обработку тележки и используемых совместно с тележкой изделий производить в соответствии с санитарными требованиями.

- Не реже одного раза в год, производить смазку шестерен и подшипников редуктора, роликов, ходового винта с гайкой консистентной смазкой ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73

Примечание: для получения доступа к редуктору и ходовому винту необходимо снять панель со стороны каретки. Для доступа к шестерням и подшипникам редуктора снять крышку редуктора.

В редукторе применены подшипники 46204 ГОСТ 931-75

6. Гарантия

1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

2. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

7. Сведения о консервации и упаковке.

Изделие подвергнуто консервации и упаковано согласно требованиям технической документации.

8. Сведения о приемке

Тележка ТП-100 соответствует ТО 5151-03-07501604-99 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата изготовления