ПАСПОРТ

ТЕРМОСТАТ ПОГРУЖНОЙ

Модель: HKN-SV40

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для приготовления деликатесных изделий с помощью технологии су-вид.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с нижеприведенными инструкциями и рекомендациями.

• Используйте данное устройство только в целях, для которых оно предназначено.

• Запрещено использовать устройство, если шнур питания поврежден.

• Используйте проводку только с заземлением. Запрещено использовать удлинители.

• Перед извлечением устройства из воды, его необходимо отключить и отсоединить от сети питания.

• Измеряйте температуру воды, только ориентируясь на данные, отображаемые на дисплее, или с помощью внешнего термометра. Никогда не дотрагивайтесь до воды руками.

• После использования переносите погружной термостат с осторожностью - некоторые детали устройства все еще могут оставаться горячими.

• После использования храните устройство в вертикальном положении. Это предотвратит попадание воды внутрь устройства.

• Если в верхнюю часть устройства попала жидкость, отключите питание и высушите его до того как снова использовать.

• Запрещено использовать устройство вблизи открытого огня или раскаленных предметов.

• Перед проведением очистки убедитесь, что устройство обесточено, а его части достаточно остыли, чтобы дотрагиваться.

• Для продления срока жизни устройства его необходимо чистить после каждых 20 использований или через 100 часов работы.

• Для очистки устройства налейте в контейнер раствор воды и уксусной кислоты. Далее запустите устройство в работу. Через 20 минут отключите питание, отсоедините устройство от сети питания и оставьте его ненадолго, чтобы термостат остыл. Затем с помощью ключа откройте корпус устройства и почистите фильтр. Если устройство еще горячее, не помещайте его в холодную воду. Пусть оно сначала остынет до комнатной температуры. Данные шаги продлят срок службы Вашего устройства.

• Храните устройство в недоступном для детей месте.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Выбор правильной емкости. Подберите соответствующую емкость, в которой Вы собираетесь готовить. Убедитесь, что емкость подходящего размера, чтобы вместить и само устройство и продукты. Максимальный размер емкости 40л.

- Подсоединение термостата к емкости. Разместите устройство на боковой стенке емкости. С помощью подстраиваемого прижимного устройства надежно закрепите термостат на емкости. Прижимное устройство позволяет настроить и глубину посадки термостата и подстраивается под толщину стенки емкости. Убедитесь, что устройство хорошо закреплено переде тем, как приступить к работе.

- Наполнение емкости водой. Заполните емкость водой, соотнося ее с уровнем на термостате. Уровень воды должен быть между отметками MIN и MAX.

Важно: с увеличением температуры воды, она начинает активнее испаряться. Термостат имеет систему аварийного оповещения при достижении водой минимального уровня. Если уровень воды упадет ниже минимальной отметки MIN, термостат отключится.

- Подключение питания и включение устройства.  Подключите питание и убедитесь в надежности соединения. Далее переведите переключатель питания в положение «Включено». После включения на ЖК-дисплее начнет отображаться информация.

Важно: при включении ЖК-дисплей отобразит информацию о температуре воды, предыдущих настройках температуры и предыдущих настройках времени.

- Настройка/установка параметров в градусах Цельсия или Фаренгейта.  Выберите °C или °F  для установки необходимой шкалы измерения температуры.

Установка температуры «Set Temp»: используя клавиши настройки «+» или «-», установите необходимую температуру воды. Максимальное устанавливаемое значение составляет 99°C ил 210°F.

Установка времени «Set Time»: используя клавиши настройки «+» или «-», установите необходимое время работы термостата. Максимальное значение работы термостата составляет 24 часа.

- Приготовление. Нажмите кнопку «Start», чтобы запустить устройство в работу, начать нагревать воду и запустить ее циркуляцию.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

| ЖК-дисплей: | Отображает текущую температуру воды, предустановленную температуру и счетчик времени. |
| --- | --- |
|  | Индикация активного нагрева воды. |
|  | Индикация активной циркуляции воды. |
|  | Кнопка выбора температурной шкалы °C или °F. |

|  | Клавиши настройки времени. |
| --- | --- |
|  | Клавиши настройки температуры. |
|  | Кнопка запуска термостата в работу. |
|  | Кнопка остановки. |

УСТРАНИЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Термостат не включается -

• Убедитесь, что устройство хорошо подключено к сети питания.

• Проверьте целостность шнура питания. Запрещено пользоваться устройством с поврежденным шнуром питания.

• Убедитесь, что переключатель питания находится в положении «Включено». При включении устройства ЖК-дисплей тоже должен включиться.

На ЖК-дисплее отображается код ошибки “E01” -

• Убедитесь, что уровень воды в емкости находится между минимальным и максимальным значениями, указанными на термостате. Устройство отключится и подаст специальный звуковой сигнал, если уровень воды упадет ниже минимальной отметки.

На ЖК-дисплее отображается код ошибки “E05” -

• Насос термостата неисправен. Необходимо заменить насос. Обратитесь в сервисный центр.

На ЖК-дисплее отображается код ошибки “E06” -

• Вентилятор термостата неисправен. Необходимо заменить вентилятор. Обратитесь в сервисный центр.

Устройство подключено к сети питания и включено, но на ЖК-дисплее информация не отображается -

• Снимите пластиковую крышку с передней части устройства и нажмите кнопку сброса параметров «RESET».

# Text boxes

Выключение

Включение